Приложение № 2А

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП с предмет:

„Изработване и доставка на печати на секционни избирателни комисии“

1. Вид на печатите за секционните избирателни комисии – автоматични.

1.1. Форма, размери и реквизити на отпечатъка:

1.1.1. За СИК – правоъгълна, с размер на отпечатъка 38х14 mm.

Реквизити, съгласно т. 2 от Решение № 46-ЕП/03.04.2014 г. на ЦИК – печатът на секционните избирателни комисии е правоъгълен. На отделни редове отгоре надолу се изписват надписи: „СИК“, „Избори 2014" и уникален 5-цифрен номер. Структурата на 5-цифрения номер е съгласно Решение № 146-ЕП/11.04.2014 г. и Решение № 151-ЕП/14.04.2014 г. на ЦИК.

1.1.2. За подвижна СИК – кръгла, с диаметър на отпечатъка 30 mm.

Реквизити, съгласно т. 3 от Решение № 46-ЕП/03.04.2014 г. на ЦИК – печатът на подвижните секционни избирателни комисии е кръгъл с един пръстен. Във външния пръстен се изписва текстът „Избори 2014". Във вътрешния кръг се изписва уникален 5-цифрен номер. Структурата на 5-цифрения номер е съгласно Решение № 146-ЕП/11.04.2014 г. и Решение № 151-ЕП/14.04.2014 г. на ЦИК.

1.2. Цвят на мастилото – стандартно, синьо.

1.3. Количество:

- Печати за СИК – 13 480 броя

- Печати за подвижна СИК – 1 030 броя

Общият брой и разпределението по области/райони е съгласно приложената по-долу таблица.

След изтичане на срока за назначаване на секционните комисии и в зависимост от откритите подвижни секции броят на печатите за тях може да бъде увеличен.

1.4. Минимално гарантиран брой отпечатъци (за всички елементи на печатите (механизъм, клише, мастило и др.) – 10 000 отпечатъка.

Кандидатите представят по 2 мостри от всеки от двата вида печати по т. 1., придружена/и с кратко техническо описание. Мострите трябва да съдържат посочените по-горе реквизити. По този начин всеки кандидат гарантира, че при избор от страна на Възложителя на представената мостра, цялата поръчка ще бъде изпълнена само и изцяло с избрания вид.

Мострите, заедно с техническите им описания, се прилагат в плика с документите.

Разпределение на печатите по получатели

| Областни администрации | Район № | Брой печати за СИК | Брой печати за подвижни СИК | Уникален 5-цифрен № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Благоевград | 1 | 600 | 40 | С оглед спазването на конфиденциалност, точната номерация ще бъде предадена на изпълнителя след подписването на договора. |
| Бургас | 2 | 750 | 40 |  |
| Варна | 3 | 700 | 40 |  |
| Велико Търново | 4 | 460 | 30 |  |
| Видин | 5 | 280 | 40 |  |
| Враца | 6 | 350 | 40 |  |
| Габрово | 7 | 260 | 20 |  |
| Добрич | 8 | 450 | 30 |  |
| Кърджали | 9 | 500 | 30 |  |
| Кюстендил | 10 | 320 | 30 |  |
| Ловеч | 11 | 300 | 30 |  |
| Монтана | 12 | 320 | 40 |  |
| Пазарджик | 13 | 400 | 40 |  |
| Перник | 14 | 300 | 30 |  |
| Плевен | 15 | 430 | 30 |  |
| Пловдив, в т. ч.: |  |  |  |  |
| (Пловдив-град) | 16 | 520 | 30 |  |
| (Пловдив-окръг) | 17 | 560 | 50 |  |
| Разград | 18 | 220 | 30 |  |
| Русе | 19 | 370 | 30 |  |
| Силистра | 20 | 250 | 30 |  |
| Сливен | 21 | 340 | 20 |  |
| Смолян | 22 | 310 | 30 |  |
| София-град, в т. ч.: |  |  |  |  |
| (София 1) | 23 | 630 | 30 |  |
| (София 2) | 24 | 540 | 30 |  |
| (София 3) | 25 | 530 | 30 |  |
| Софийска | 26 | 490 | 60 |  |
| Стара Загора | 27 | 540 | 40 |  |
| Търговище | 28 | 300 | 20 |  |
| Хасково | 29 | 520 | 40 |  |
| Шумен | 30 | 340 | 30 |  |
| Ямбол | 31 | 270 | 20 |  |
| Чужбина (МВнР) |  | 330 |  |  |
| ОБЩО: |  | 13 480 | 1 030 |  |

1.5. Опаковане

Готовите печати трябва да бъдат опаковани в запечатани кашони, пакети или по друг подходящ начин, позволяващ сигурно и лесно пренасяне и разпределяне по общини. Върху всеки кашон или пакет се поставя етикет с обозначен точен брой и съответстващи номера на съдържащите се печати и получател (областна администрация/район).

1.6. Транспортиране и доставка в областните центрове

Изпълнителят на поръчката трябва да разполага с необходимите транспортни средства (собствени и/или наети), за да осигури доставката на готовата продукция (печатите) до всички областни центрове в страната (и до Министерство на външните работи – за чужбина) в срок и по уточнено от Възложителя разпределение по области и бройки.

Конкретните адреси на доставка и лица за контакт в областните центрове ще бъдат предоставени на изпълнителя след подписването на договор.

1.7. Допълнителни изисквания

1.7.1. Към изпълнителя се поставят допълнителни изисквания за осигуряване на строг контрол върху изработените печати и тяхната номерация:

1.7.1.1. Броят на изработените печати подлежи на строга отчетност, като количествата се заприходяват за всяка отделна бройка. Предаването на печатите на съответния получател (областна администрация) става с приемо-предавателен протокол с означаване на точния брой и номерация на печатите. При изпълнението на поръчката не се допуска попадането на печати или части от тях, съдържащи номерация, в случайни лица.

1.7.2. Към изпълнителя се поставят допълнителни изисквания за конфиденциалност – да не разпространява информация, свързана с обекта на поръчката.

1.8. Срок за изпълнение на поръчката

Не по-късно от 3 дни преди изборния ден – за получателите областни администрации/РИК.

Не по-късно от 14 дни преди изборния ден – за чужбина (МВнР).