Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ: „Пречиствателна станция за отпадни води, правителствен
комплекс „Евксиноград”

А. ПРОЕКТИРАНЕ НА ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ

- ЦЕЛ НА ЗАДАНИЕТО

Целта на настоящето задание е инженерингови дейности, които включват
проектиране във фази идеен и работен проекти за локална пречиствателна станция
за отпадни води (ПСОВ) и изграждане на правителствен комплекс "Евксиноград".

- ПЛОЩАДКА НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

2.1 Спецификации

Пречиствателната станция за отпадни води трябва да бъде построена на
площ от 1000 m2 с дължина от 40 m и широчина от 25 m.

Съществуващата станция на тази площадка не може да бъде използвана и
трябва да се предвиди разрушаване и отстраняване.

- КАПАЦИТЕТ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ

Ориентировъчният нетен капацитет за ПСОВ е следният:

Qд=720 m3/ден

Необходимо е да се уточни от проектанта действителния капацитет на
ПСОВ, като се вземат под внимание и изискванията на канализационни норми за
проектиране.

ПСОВ ще пречиства - отпадните води от правителствен комплекс
"Евксиноград" за общо 4800 жители.

- НЕОБХОДИМИ УСЛУГИ

Включват следното:

- Преглед и анализ на настоящата ситуация;

- Инвестиционна програма;

- Програма за управление на утайките от ПСОВ;

- Изготвяне на тази база на идеен и работен проекти за ПСОВ;

- Изготвяне на работен проект за допълнителна канализационна мрежа.

  - КАЧЕСТВА НА ВОДАТА

Да се установят качествата на отпадните води от правителствен комплекс
"Евксиноград" чрез лабораторни анализи и да се изготви Лабораторен доклад в
съответствие с Наредба №6/09.11.2000 год. за емисионни норми за допустимото
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадни води, зауствани във водни
басейни.

Обемът на вливането на станцията ще бъде за общо 4800 жители. Отпадните
води идват от различни видове сгради като хотели, апартаменти, съоръжения за
прекарване на свободното време, простиращи се по цялата затворена площ.

  - СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ

    - На разстояние от 50 m до пречиствателната станция са построени

нови апартаменти за почиващи и постоянно живеещите

Поради тази причина конструкцията трябва да осигури условия да не отдава
неприятни миризма или шум по време на работата на пречиствателната станция.

    - Близо да пречиствателната станция има минерален извор

Всички резервоари и зони трябва да са запечатани за проникващата вода.

    - Специални стандарти за работната сграда

      - За да се адаптира външната фасада към пейзажа е необходимо да се
облицова външната фасада с дърво;

      - Всички прозорци и врати трябва да имат звукова изолация;

      - Вентилацията за резервоарите и работната сграда трябва да имат био-
филтрираща система, която да възпира неприятната миризма;

      - Алеята за подход трябва да бъде достатъчно голяма за изпомпващите
камиони;

      - Работната сграда трябва да има една тоалетна, един душ за постоянния
работен състав;

      - Работната сграда трябва да има склад за резервни части, работилница
за поддръжката, лаборатория и стая за личния състав;

      - Отделна стая за складиране на механичния филтриран елемент, поради
неприятната миризма.

7. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ВОДАТА

Да се избере оптимална технология за пречистване, която да бъде с
минимална себестойност на пречистената вода, да бъде съобразена с изискванията
по българските норми и с последните достижения на научно-техническия прогрес в
тази област.

7.1. ПРЕЧИСТВАТЕЛЕН ПРОЦЕС

7.1.1. Изисквания за пречистване според българските норми

| Изисквания за отпадните |
| --- |
| води според българските |
| норми |
|  | mg/L |
| СВ | 35,00 |
| бпк5 | 25,00 |
| хпк | 125,00 |
| общ Азот | 15,00 |
| фосфор | 2,00 |

7.1.2. Механично пречистване

Поради причини за оперативна безопасност първата стъпка на пречистването
на отпадните води е общо казано предварително механично третиране, което
включва:

- Отсяване;

- Обработка на отсевките;

- Отделяне на твърдите частици;

- Класифициране на твърдите частици;

- Отделяне и отстраняване на мазнини и масла;

- Изготвяне на тази база на идеен и работен проект за ПСОВ.

Да се предвиди пречистване на технологичните отпадни води (ТОВ) от
станцията и тяхното заустване във водоприемник, което да е съгласувано с
Министерство на околната среда и водите (МОСВ).

  - ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ

- Идеен проект - с минимум два технологични варианта;

- Работен проект.

  - ОБХВАТ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ

Обхватът на идейния проект трябва да бъде достатъчен за изработване на

следващата фаза на проектиране и да бъде съобразен с изискванията на Наредба
№4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

    - Обща обяснителна записка

    - Технологична част

- технология за пречистване на водата с технологични и хидравлични
изчисления за всеки вариант;

- технологична схема;

- височинна схема по пътя на водата;

- план и разрези на основните сгради и съоръжения в подходящ мащаб;

- ситуация - в М 1:5 000 ÷1:200.

    - Архитектурна част;

    - Конструктивна част;

    - Ген. план и техническа инфраструктура;

    - Електрическа част - външно, площадково и сградно електроснабдяване;

    - КИИП и Автоматика;

    - Топлотехническа част;

    - Площадкови ВиК мрежи и сградни ВиК инсталации;

    - Благоустройство;

    - Геодезическа част;

    - Инженерно-геоложки доклад;

    - Проектно-сметна документация с количествени сметки;

    - Технико-икономическа обосновка на всеки от предлаганите варианти
със себестойност на пречистената вода;

    - Да се приложи списък на основното технологично оборудване с
технически параметри;

    - Всяка част да има отделна обяснителна записка.

При разработването на идейния проект е необходимо да бъдат взети
становища и данни от Възложителя на проекта за ползване на вътрешните мрежи и
инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура.

Идейният проект да бъде разработен в минимум два технологични варианта.
По 3 (три екземпляра) от всеки вариант Изпълнителят предава на Възложителя.
Вариантът, по който ще се разработи работния проект да се приеме от
Възложителя.

Оценяването на идейния проект следва да се извърши според функционални,

финансови и екологични критерии, както и себестойност на пречистената вода.

Срок за изпълнение на идейния проект до 4 календарни месеца от датата на
подписване на договора.

10. ОБХВАТ НА РАБОТНИЯ ПРОЕКТ

Работният проект за ПСОВ локална за правителствен комплекс
"Евксиноград" се разработва въз основа на одобрен Идеен проект с необходимите
проектни части, съгласно Наредба №4 от 2001 г.

- Обща обяснителна записка;

- Технологична част:

- ситуация - в М 1:500;

- технологична схема по пътя на водата;

- технологични и хидравлични изчисления;

- план и разрези в подходящ мащаб.

- Архитектурна част;

- Конструктивна част;

- Ген. план и техническа инфраструктура;

- Електрическа част - външно, площадково и сградно електроснабдяване;

- КИИП и Автоматика;

- Топлотехническа част (топлоснабдяване, отопление, вентилация,
климатизация, топлотехническа ефективност);

- Площадкови ВиК мрежи и сградни ВиК инсталации;

- Благоустройство;

- Геодезическа част (трасировъчен план и вертикална планировка);

- Инженерно-геоложки доклад;

- План за организация и изпълнение на СМР (ПОИС);

- План за безопасност и здраве;

- Сметна документация (количествени и количествено-стойностни
сметки);

- Да се приложи списък на основното технологично оборудване с
технически параметри;

- Всяка част да има отделна обяснителна записка;

- Всяка проектна част да бъде съгласувана с проектантите на другите
проектни части;

- Инструкции за експлоатация и ремонт на ПСОВ;

- Сборният Генерален план да се изготви в подходящ мащаб - М 1:200.

След изготвяне на работния проект, прецизираните количествени и

количествено-стойностни сметки, да се одобрят от Възложителя. Работният проект
и количествените сметки следва да включват всички видове работи, необходими за
цялостното завършване на обекта.

Срок за изпълнение на работния проект до 3 (три) календарни месеца след
приемането на идейния проект от Възложителя.

Изготвеният работен проект се предава от Изпълнителя на Възложителя в 5
(пет екземпляра) и на електронен носител.

Работният проект се предава на Възложителя.

11. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И СЪГЛАСУВАНЕ НА

ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ

При изготвянето на проектните разработки трябва да се спазват стриктно
изискванията на следните нормативни документи:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ)

- Закон за водите

- Закон за геодезията и картографията

- Наредба №8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените
планове и схеми

- Наредба №4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти

- Наредба №1 от 2004г. за определяне на минимални цени в инженерното
инвестиционно проектиране

- Наредба №9/16.03.2001г. за качеството на водите, предназначени за
питейно-битово водоснабдяване

- Наредба №1 от 2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните
води

•Наредба №2/22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
водоснабдителни системи

- Наредба №4 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
сградни водопроводни и канализационни инсталации

- Наредба №2 от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в
земетръсни райони

- Наредба №6 /2000г. за емисионни норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадните води, зауствани във водни обекти

•Наредба №10 от 2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на
отпадни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни
ограничения на точкови източници на замърсяване

- Наредба №4 от 2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на
електрически уредби в сгради

- Наредба №7/2004г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради

- Наредба №3/2004г. за устройство на електрическите уредби и
електропроводните линии

- Наредба №2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми

- Наредба №7/ 08.06.1998г. за системите за физическа защита на строежите

- Наредба №2/ 2004г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции

- Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за
хидротехнически съоръжения

12. ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

При изготвянето на проектите да се имат предвид следните функционални
изисквания:

- Да се използват в максимално възможна степен съществуващите
съоръжения от канализационната система;

- Да се предвиди възможност за регулиране на потока или пълното му
прекратяване;

- Да се предвиди възможност за частично и пълно изключване на ПСОВ,
чрез "БАЙ ПАС";

- Да се предвидят водомери за пречистената вода;

- Да се предвиди пречистването на битовите отпадни води

- Да се предвиди подобряване трасето на довеждащ път до ПСОВ;

- Да се предвиди захранване на ПСОВ с електрическа енергия;

- ПСОВ да бъде с минимален експлоатационен персонал, лесна за
управление и експлоатация

  - ЕТАПНОСТ НА ИЗГРАЖДАНЕ

Обектът ще се изгражда на един етап.

  - ИЗХОДНИ ДАННИ

    - Протоколи от лабораторни изследвания на водата, предоставени от
Възложителя;

    - Протоколи от лабораторни изследвания на водата от лицензирана
лаборатория, възложени от Изпълнителя;

    - При започване на работна фаза за проектиране да бъдат осигурени
следните документи:

- Скица (виза) за проектиране, съгласно чл. 140 от ЗУТ;

- Разрешение за ползване на воден обект от МОСВ за заустване на отпадните

води;

- Разрешение за ел. захранване;

- Разрешение за свързване с телефонната мрежа на БТК;

- Съгласно местните условия да се приложат най-подходящите видове на
строителни материали - тръби, фасонни части, арматури и измервателна техника и
апаратура, съгласно чл. 12 от Наредба №2/2005 г.;

- Да се продължат изследванията за физико-химичните показатели на
отпадната вода.

Протоколите да се приложат към идейния и работния проекти.

15. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА CMP И АВТОРСКИ НАДЗОР

- Строително-монтажните работи се изпълняват по представения работен
проект, след неговото одобряване по реда на Закона за устройство на територията,
и издадено разрешение за строеж;

- Строително-монтажните работи се изпълняват в съответствие с
техническите спецификации и с технологичните изисквания за съответния вид
строително-монтажни работи, както и с указанията на консултанта на обекта;

- Авторският надзор се упражнява в съответствие с изискванията на Закона
за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба.