Покана за набиране на оферти по реда на чл. 2в от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за малка обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор за обект „Шабла”, управляван от Министерския съвет”

На основание чл. 2в, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и Заповед № ФС-174 от 21 ноември 2011 г. на главния секретар на Министерския съвет, Администрацията на Министерския съвет отправя покана за представяне на оферти за извършване на следното:

І. Предмет на малката обществена поръчка и изисквания към обекта на обществената поръчка:

І.1. Предмет: „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор за обект „Шабла”, управляван от Министерския съвет”.

І.2. Изисквания към изпълнението на поръчката:

І.2.1. Кандидатът трябва да достави и монтира нов 200 кVA дизелов електрогенератор, съгласно изискванията на възложителя, подробно описани в Техническата спецификация – Приложение № 6  към настоящата покана..

## І.2.2. Кандидатите следва да гарантират гаранционно обслужване на доставения  дизелов електрогенератор през времето на гаранционния срок.

ІІ. Изисквания към участниците:

ІІ.1. Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на следните условия:

ІІ.1.1. Да е реализирал оборот от сходен вид дейности на стойност не по-малка от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева през последните 3 (три) календарни години – 2008 г., 2009 г. и 2010 г. Кандидатите трябва да предоставят информация (свободен текст) за реализирания оборот от сходен вид дейности през последните 3 години – 2008, 2009 и 2010 г.

ІІ.1.2. Да е изпълнил минимум 3 (три) договора за сходен вид дейности през последните три години - 2008, 2009 и 2010 г.

За доказване на изискването кандидатите следва да представят справка – декларация (по образец, приложение № 4 към настоящата покана) за изпълнените договори, с предмет, аналогичен на настоящата процедура през последните 3 (три) години с приложени препоръки по всеки един от договорите, посочени в справката. Препоръките следва да включват описание на предмета на договора, контрагент, лица и телефони за контакт.

ІІ.1.3. Кандидатите трябва да разполагат с правоспособни специалисти – „електромонтьори”. За тези специалисти трябва да се представи Списък (свободен текст), който съдържа трите имена, стаж и специалност. За специалистите, посочени в Списъка  следва да се представят свидетелствата им за правоспособност.

ІІ.1.4. Кандидатите трябва да разполагат с технически ръководител, който ще ръководи изпълнението на дейностите. Техническият ръководител следва да има минимум 1 г. опит като технически ръководител. За доказване на това изискване се представя автобиография на техническия ръководител.

ІІ.1.5. Кандидатите трябва да разполагат със специалист, който ще отговаря за спазване на ЗБУТ. Представя се автобиография и документ за придобита квалификация.

ІІ.1.6. Кандидатите трябва да бъдат производители или официални представители на предлаганата техника. В случай, че са производители се представя декларация (свободен текст). В случай, че са официални представители се представя оторизационно писмо от производителя на техниката.

ІІ.1.7. Кандидатите следва да декларират 24 часа гаранционно сервизно поддържане в рамките на минимум 24 месеца с включени резервни части и консумативи и отзоваване до 4 часа след повикване. Представя се декларация (свободен текст).

ІІ.1.8. Кандидатите трябва да осигуряват технически консултации и да декларират извънгаранционно сервизно поддържане на предложената техника с осигурени консумативи и резервни части в рамките на минимум 10 години. Представя се декларация (свободен текст).

ІІІ. Съдържание на офертата:

ІІІ.1 Ценово предложение по образец (Приложение № 3 към настоящата покана) и Количествена сметка (Приложение № 3А) – поставени в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”. В цените посочени в Ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи по изпълнение на поръчката, вкл. всички транспортни разходи, такси, мита и разходи за демонтаж и монтаж до мястото на изпълнение.

ІІІ.2 Техническо предложение, подписано от кандидата, съгласно образец (Приложение № 2 към настоящата покана).

ІІІ.3 Заверено от кандидата копие от единния идентификационен код (ЕИК) или от удостоверение за актуално състояние на фирмата, когато кандидата е юридическо лицe или едноличен търговец. Кандидатите – физически лица представят заверено копие от документ за самоличност.

ІІІ.4 Подписан и подпечатан от кандидата проект на договор, Приложение № 5 към настоящата покана.

ІІІ.5 Справка – декларация (по образец Приложение № 4 към настоящата покана) за изпълнените договори, с предмет, аналогичен на настоящата процедура през последните 3 (три) години с приложени препоръки за добро изпълнение на посочени в справката договори.

ІІІ.6 Каталози, сертификати или други документи, от които да са видни всички характеристики на дизеловия електрогенератор, който ще бъде доставен съгласно изискванията на възложителя.

ІІІ.7 Копие от договор с производителя, оторизационно писмо или други доказателства, удостоверяващи, че кандидатът е оторизиран за доставка и гаранционно обслужване от производителя на предлагания дизелов електрогенератор.

ІІІ.8. Пълномощно на лицето, подписало офертата, ако последната е подписана от различно от представляващия кандидата лице.

ІV. Начин на плащане: Плащането се извършва по банков път по банковата сметка на изпълнителя в срок от 10 (десет) работни дни след представяне на фактура от изпълнителя и двустранен приемо-предавателен протокол за извършване на доставката и монтажа, подписан от представители на двете страни. В случай, че се налага авансово плащане се представя гаранция за пълния размер на авансовото плащане.

V. Прогнозна стойност на поръчката – 50 000 (петдесет хиляди) лева без включен ДДС.

VІ. Срок за изпълнение на поръчката: съгласно предложението на кандидата, определен за изпълнител.

VІІ. Място на изпълнение на поръчката: гр. Шабла.

VІІІ. Критерий за оценка на офертите: „Икономически най-изгодна оферта” при следните показатели: „Предлагана цена” с тежест 80%; „Срок за изпълнение” с тежест 10% и „Брой години за безплатно гаранционно сервизно обслужване” с тежест 10%, при следната методика за оценка:

1. Показател “Предлагана цена” с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 80%.

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

ОцP = 100 х (Рmin/Pn), където

ОцР = оценка за предлаганата цена по показателя

Pmin – минималната цена, предложена от участник.

Pn – цената, предложена от n-ия участник,

Точките по първия показател на n-ия участник се получават по следната формула:

ОцРк   = ОцР х 80%, където:

ОцРк = крайна оценка по показателя за цена, а “80%” е относителното тегло на показателя.

Максимална оценка по показателя – 80 т.

2. Показател “Срок за изпълнение” с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 10%.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула:

ОцТ = 100 х (Tmin/Tn), където

ОцТ = оценка за предлагания срок по показателя

Тmin – минималния срок, предложен от участник.

Тn – срок, предложен от n-ия участник,

Точките по втория показател на n-ия участник се получават по следната формула:

ОцТк   = ОцТ х 10%, където:

ОцТк = крайна оценка по показателя за срок за изпълнение, а “10%” е относителното тегло на показателя.

Максимална оценка по показателя – 10 т.

3. Показател „Брой години за безплатно гаранционно сервизно обслужване” с максимален брой точки 100 и относително тегло в комплексната оценка – 10%.

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг срок за безплатно гаранционно сервизно обслужване. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия срок по следната формула:

ОцG = 100 х (Gn /Gmax), където

ОцG = оценка за предлагания срок по показателя

Gmax – максимален срок, предложен от участник.

Gn – срок, предложен от n-ия участник,

Точките по третия показател на n-ия участник се получават по следната формула:

ОцGк   = ОцG х 10%, където:

ОцGк = крайна оценка по показателя за брой години за безплатно гаранционно сервизно обслужване, а “10%” е относителното тегло на показателя.

Максимална оценка по показателя – 10 т.

Комплексната оценка (ОцК) се изчислява по следната формула:

ОцК = ОцРк + ОцТк + ОцGк

Максималната комплексна оценка е 100.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място

ІХ. Начин и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават в запечатан плик с надпис „Оферта за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор за обект „Шабла”, управляван от Министерския съвет”.

Върху плика се отбелязва името/фирмата на участника, адрес, лице за контакт, телефон и факс.

Срокът за подаване на офертите е до 17.00 ч. на 05 декември 2011 г. Офертите се подават на адрес: гр. София, бул. „Дондуков” № 1, дирекция „Административно обслужване”.

Х. Срокът за валидност на офертите е 90 дни от крайния срок за тяхното подаване.

ХІ. Лица за контакт:  – Николай Атанасов – тел. 940 2845; Маргарита Димитрова – 940 3366.

Приложения:

1. Образец на оферта;

2. Образец на техническо предложение;

3. Образец на ценово предложение;

3А. Количествена сметка;

4. Списък на основните договори;

5. Проект на договор;

6. Техническа спецификация.

Приложение № 1

УЧАСТНИК…………………...……………………………………………………………

Седалище и адрес на управление: ……………………….тел…………/факс………

Булстат/ЕИК …………………………………,

Адрес за кореспонденция, банкови сметки ...........…………......................….

О Ф Е Р Т А

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор за обект „Шабла”, управляван от Министерския съвет”.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие и изискванията на НВМОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 90 дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за участие.

Ако бъдем избрани за изпълнител на малката обществена поръчка ще извършим доставката съгласно техническото и ценовото ни предложение, неразделна част от офертата.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители:

| Наименование на подизпълнителя | Обхват на дейностите, които ще извършва | Размер на участието на поизпълнителя в общата цена на предложението (в %) |
| --- | --- | --- |

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в поканата за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме следните документи по СПИСЪК:

(изброяват се документите, които участникът  представя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

__________________________ (име и фамилия)

__________________________ (длъжност на представляващия участника)

Дата: ……………………

Приложение № 2

До

Администрацията на

Министерския съвет

Гр. София, бул. “Дондуков” № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за малка обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор за обект „Шабла”, управляван от Министерския съвет”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с поканата за участие в малка обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор за обект „Шабла”, управляван от Министерския съвет”

Ние, ....................................................................................., ЕИК...................................

(наименование на кандидата)

адрес на управление :..................................., представлявано от ..........................................., с Банкова сметка .........................................................................................................................

заявяваме, че предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията, обявени в поканата за участие, при следните условия:

1. Предлагаме доставката на нов 200 кVA дизелов електрогенератор …………………………………………….. (посочва се марката и моделът на предлагания дизелов електрогенератор), със следните технически характеристики ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(описват се подробно техническите характеристики на предлагания дизелов електрогенератор с оглед тяхното съответствие с изискванията на възложителя съгласно Техническата спецификация).

## 2. Предлагаме гаранционно обслужване на доставения дизелов електрогенератор през времето на гаранционния срок (не по-малко от 24 месеца) ....................................................................................................... (посочва се срокът за безплатно гаранционно сервизно обслужване в брой години.

## 3. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката ……………(посочва се в дни)

Срокът на валидност на това предложение е 90 дни от крайния срок за подаване на офертата.

Дата…………………				Подпис и печат……………………

Приложение № 3

До Администрацията на

Министерския съвет

Гр. София, бул. „Дондуков” №1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за малка обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор за обект „Шабла”, управляван от Министерския съвет”

От кандидат: ...................................................................................................................,

(изписва се наименованието на кандидата)

БУЛСТАТ/ЕИК ................................... регистриран по фирмено дело № ................. по описа за ............................. г. на ....................... окръжен съд, със седалище и адрес на управление ......................................................................................., представляван от ....................................................... – .................................... (длъжност).

Уважаеми Господа,

С настоящото представяме нашата ценова оферта за изпълнение на обществената поръчка с посочения предмет, в съответствие с условията, обявени в поканата за участие:

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНA

За изпълнение предмета на поръчката, цената на нашата оферта в лева възлиза на: ...................................................... (.......................................) лв. без ДДС или ........................

(словом)

...............................(..........................................) лв. с вкл. ДДС, съгласно Количествена сметка, Приложение № 3А.

(словом)

Декларирам, че посочените в ценовото предложение цени включват всички разходи по изпълнение на поръчката, вкл. всички транспортни разходи, такси, мита, застраховки и др. по изпълнението на поръчката до мястото на изпълнение.

Предлагам следните елементи на ценообразуването:

а/   часова ставка …… лв./час;

б/   допълнителни разходи труд – …. %;

в/   допълнителни разходи механизация - …. %

г/  доставно-складови разходи – …… % върху стойността на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали;

д/ печалба - ….. % върху стойността на извършените строително-ремонтни работи;

е/ коефициенти за специфични условия на работа:

Срокът на валидност на това предложение е 90 дни от крайния срок за подаване на офертата.

Дата:	..........................................				................................................

(подпис и печат)

Приложение № 4

Справка-декларация за изпълнените договори, с предмет, аналогичен на настоящата процедура през последните 3 години

Долуподписаният /-ната/ 							, с лична карта № 			, издадена на 				 от 			, като представител на 										, с

(посочете наименованието на кандидата),

БУЛСТАТ/ЕИК 				 регистриран по фирмено дело № 		     по описа за 		 г. на 				 окръжен съд, със седалище и адрес на управление								,

кандидат в малка обществена поръчка с предмет: „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор за обект „Шабла”, управляван от Министерския съвет”

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

През последните 3 (три) години – 2008, 2009 и 2010 г. представляваният от мен кандидат е изпълнил следните договори за доставки, аналогични на предмета на поръчката:

| № | Дата на сключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Период на изпълнение | Възложител, тел. за връзка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ……….……… г.           			Подпис и печат:

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата се представят от всеки от участниците в обединението/консорциума.

# Проект!

# Приложение № 5

# Д О Г О В О Р

№.....................от....................2011 г.

Днес, .......................... 2011 г. се сключи настоящият договор между:

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ със седалище гр. София, бул. “Дондуков” № 1, БУЛСТАТ 000695025, представлявана от Росен Желязков – главен секретар, упълномощен със Заповед Н – 548 от 31 юли 2009 г., изменена със Заповед № Н-243/28.02.2011 г. на министър-председателя и Ясен Стефанов – главен счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

……………………………………, с ЕИК ................................................., със седалище и адрес на управление: ............................................., представлявано от ................................................ – .................................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга, на основание Заповед № ФС- …….. от …………. 2011 г. на главния секретар на МС и утвърден от главния секретар на МС протокол, съставен на основание чл. 2в, ал. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор за обект „Шабла”, управляван от Министерския съвет, съгласно Техническата спецификация, Количествената сметка и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи Приложения № 1, 2 и 3 към настоящия договор.

# II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

2.1. Настоящият договор се сключва за срок от …… дни, считано от датата на предоставяне на достъп до обекта.

2.2. Мястото на изпълнение на договора е обект „Шабла”, гр. Шабла.

2.3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не осигури достъп до обекта по време на изпълнението на строително-ремонтните работи, срокът  се удължава съответно на пропуснатите дни, за което се съставя протокол, подписан от представители на страните по договора, като за Възложителя протоколът се подписва от управителя на обекта.

2.4. Работите се извършват при подходящи климатични условия. При неподходящи климатични условия работата се спира, за което се съставя двустранен протокол, като за Възложителя протоколът се подписва от управителя на обекта. Срокът се удължава съответно на пропуснатите дни, за което се съставя протокол, подписан от представители на страните по договора, като за Възложителя протоколът се подписва от управителя на обекта.

5.5. Срокът на договора не се удължава при отправяне на писмени запитвания от страна на Изпълнителя, свързани с изпълнението.

# ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Цената на договора е в съответствие с Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващо Приложение № 4 към настоящия договор – …………………………….., (словом) без ДДС или ……………………… лв., (словом) с вкл. ДДС. В тази цена са включени всички разходи по изпълнение на договора, вкл. всички транспортни разходи, такси, мита, застраховки и др. по изпълнението на поръчката до мястото на изпълнение.

3.2.  Количествата и  видовете работи ще се доказват с акт обр.19. При необходимост Възложителят може да изисква подробни количествени сметки.

3.3. Всички видове СМР, непредвидени в количествената сметка, ще се доказват с ценови показатели, посочени в Ценовото предложение на участника, както следва:

а/   часова ставка ….. лв./час;

б/   допълнителни разходи труд – …. %;

в/   допълнителни разходи механизация - …..%

г/  доставно-складови разходи – ….. % върху стойността на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ материали;

д/ печалба - …… % върху стойността на извършените строително-ремонтни работи;

е/ коефициенти за специфични условия на работа:……….%

3.4. Плащането се извършва в български левове по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …………………………………………….., в срок от 10 (десет) работни дни след представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.

3.5. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работата се приема, протоколите и фактурите се подписват от служители от отдел „Управление на собствеността”.

3.6. В случай, че се налага авансово плащане се представя гаранция за пълния размер на авансовото плащане.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов 200 кVA дизелов електрогенератор с качество и технически параметри съгласно изискванията на Възложителя, в Техническата спецификация, Количествената сметка и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява безплатно гаранционно сервизно обслужване за срок от …………………………… (съгласно Техническото предложение на изпълнителя).

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на договора да представи гаранция за изпълнение на договора чрез банкова гаранция или парична сума в размер на 3 % от общата стойност на поръчката без ДДС в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с валидност 30 (тридесет) работни дни след изтичане на срока на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви, в срок до 30 (тридесет) работни дни, след крайното и точно изпълнение на този договор и подписването на последния протокол по реда на т. 3.3.

4.4. Сумата на гаранцията се превежда по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

BIC КОД: BNBGBGSD

БАНКОВА НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА В ЛЕВА

(IBAN): BG38 BNBG 9661 3300 1579 01

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако:

а) в процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд;

б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора или договорът бъде развален по негова вина. В този случай, задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение.

4.6. Да изпълни задълженията си по настоящия Договор, качествено в определените срокове, като организира и координира цялостния процес на строителството, в съответствие със:

- офертата и приложенията към нея;

- действащата нормативна уредба в България;

- условията и изискванията на документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

4.7. Да влага при строителството качествени материали и изделия, отговарящи на изискванията на БДС.

4.8.  Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност да извършва контрол по изпълнението на работите, предмет на договора.

4.9.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности, за безопасността на работниците и за спазване на правилата за безопасност и охрана на труда и противопожарна охрана.

4.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички установени дефекти, както и да отстрани виновно допуснати грешки, ако такива бъдат констатирани на всеки етап от приемането, в срок от три календарни дни от писменото му уведомяване, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.

4.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на фирмата до изтичане на гаранционния срок по договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на изпълнение на договора да извършва проверка на качеството на извършената работа, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представяне на допълнителни документи, свързани с изпълнението на предмета на настоящия договор.

5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената в т. 3.1. цена при условията и сроковете на настоящия договор.

5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обектите след извършване на необходимото съгласуване с органите на охрана и при спазване на условията и изискванията за достъп на външни лица до обектите, за което се съставя двустранен протокол;

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 10-дневен срок от установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен да осигури необходимите за извършването на строителството електрически ток и вода.

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен ако възложеното с настоящия договор е изпълнено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в договорените срокове, вид, количество и качество, в срок до 7 (седем) работни дни да приеме изпълнените дейности по договора чрез определени от  началника на отдел „Управление на собствеността” служители от същия отдел след писмено уведомяване от страна на Изпълнителя.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за скрити дефекти, отразени в констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриването на дефекта, но не по-късно от 30 (тридесет) дни от приемането на дизеловия електрогенератор. След съставянето на протокола ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ незабавно го предявява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.2. Сроковете за предявяване на рекламациите започват да текат от момента на подписване на приемателно-предавателния протокол по чл. 3.2. от настоящия договор.

VІІ. НЕУСТОЙКИ

7.1. При забава неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 на сто на ден но не повече от 10 на сто от стойността на целия договор.

7.2. При некачествено или неточно изпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 на сто от стойността на целия договор.

7.3. Страната, която е понесла щети от виновното неизпълнение на договорените задължения може да търси и по-големи вреди.

VIIІ. ОТПАДАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА ПРИ ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

8.1. Страните се освобождават от отговорност при частично или пълно неизпълнение на договорните задължения, когато причината за форсмажора са обстоятелства (природни бедствия, пожар, война, стачка), върху които те нямат влияние.

8.2. За настъпилите форсмажорни обстоятелства страната, която се позовава на тях трябва да изпрати на другата страна незабавно писмено съобщение, в което се посочва и причинната връзка между неизпълнението на договора и форсмажорното обстоятелство.

8.3. В случай на форсмажорни обстоятелства, които влияят на предвидените в договора срокове, съответния срок се удължава с времето на тяхното продължение.

8.4. ако форсмажорните обстоятелства продължават повече от два месеца, всяка от страните може да развали договора напълно или частично без съдебна намеса с тридесет дневно писмено предизвестие.

8.5. по инициатива на позоваващата се на форсмажорни обстоятелства страна, двете страни се срещат за уреждане на възникналите във връзка с форсмажорните обстоятелства въпроси и финансови взаимоотношения.

IХ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява по никакъв повод и под никаква форма информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предоставена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на настоящия договор, освен ако няма предварително изрично писмено разрешение за това от него.

X. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор може да бъде прекратен или развален:

10.1.1. По взаимно съгласие.

10.1.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 14-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

10.1.3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на предмета на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

XІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

11.1. Настоящият договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.

11.2. Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на гражданското законодателство на Република България.

11.3. Всяка страна се задължава при промяна на адреса, телефоните или останалите координати за контакт, или банковите си сметки да уведоми незабавно другата страна.

# За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се определят следните лица за контакт: ....................................., тел: .................., електронен адрес: ...........................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определят следните лица, адреси и телефони за координация във връзка с изпълнението на задълженията и упражняването на правата по този договор: тел: .................., електронен адрес: ...........................

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1 и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.

# ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:				 	ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

......................................................				……………………………..

РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

# МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

………………………………………

# ЯСЕН СТЕФАНОВ

# ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Приложение № 6

Техническа спецификация

Относно:  „Демонтаж на стар, доставка и монтаж на нов дизелов електрогенератор за обект "Шабла", управляван от Министерския съвет".

І. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Да се демонтира съществуващия дизелов електрогенератор тип АD-100, намиращ се в помещение на съществуващия трафопост на обекта и на негово място да се достави и монтира нов  дизелов електрогенератор с номинална мощност 200 кVА с табло за АВР. Целта е да се осигури автоматично електрозахранване на обекта при прекъсване на външното електрозахранване. Доставения дизелов електрогенератор да бъде с автоматично табло за управление и четириполюсно табло за АВР, обема на резервоара за гориво да обезпечава  около 5 часа работа на  дизеловия електрогенератор  при 100 % натоварване. При монтажа на  дизеловия електрогенератор, следва да се извършат СМР, свързани с полагането на силови и оперативни кабели, монтаж и свързване на табло АВР към генератора и ГРТ. След монтажа следва да се извършат пуск, настройка и тестове на съоръжението, както и обучение на обслужващия персонал.

Дизеловия електрогенератор ще се ползва в режим  „Резервно захранване” за подаване на електроенергия, когато отпадне основното захранване за продължителен период от време.

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯ ДИЗЕЛОВИЯ ЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОР:

- Номинална мощност 200 кVА;

- Максимална мощност 220 кVА;

- Изходно напрежение, стабилизация и регулиране – 230/400 V, ± 1%, UVR 6;

- Фази- трифазен

- Честота- 50 Нz]

- Фактор на мощността- ≈ 0.8;

- Панел за управление - автоматичен;

- Защита на силовите вериги- електромагнитен прекъсвач;

- Табло за АВР-четириполюсно;

- Тип на електрогенератора- безчетков, работещ на звезда;

- Клас на изолацията на намотките на електрогенератора – клас Н;

- Защита – ІР 21;

- Система за подгряване на дизеловия двигател /топъл старт/- вградена;

- Охлаждане на дизеловия двигател- водно;

- Стабилизатор на оборотите на дизеловия двигател- електроннно.

- Вграден горивен резервоар;

- Фабрично монтирани стартови батерии;

- Зарядно устройство на акумулатора;

- Заряд на акумулатора с алтернатор, монтиран на двигателя ;

- Гъвкав и фиксиращ комплект за отвеждане на отработените газове.

Производителят и предлаганите устройства да отговорят на следните директиви:

- Проектиране, производство, инсталация и поддръжка на дизелови електрогенератори  с мощност от 8 кVА до 2000 кVА- ISO9001: 2000;

- EU директива за безопасност на оборудване с ниско напрежение-98/37/СЕ;

- EU директива за електромагнитна съвместимост-98/31/СЕЕ, 93/68/СЕЕ,  /89/336/СЕЕ/;

- EU директива за вложените материали-93/68/СЕЕ