Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА Комплексно изграждане на кабелна свързаност с две работни места, оборудвани с IP телефони на територията на областните администрации

- Изграждане на комплексно работно място за осигуряване на комуникационна свързаност към ситуационните центрове:

1.1 Да се изградят комплексни работни места на територията на областните администрации, съгласно цитирания по долу списък:

- Варна

- Видин

- Монтана

- Габрово

- Велико Търново

- Враца

- Добрич

- Силистра

- Бургас

- Стара Загора

- Хасково

- Ямбол

- Пазарджик

- Ловеч

- Плевен

- Сливен

- Русе

- Благоевград

- Пловдив

- Перник

- Кюстендил

- Смолян

- Кърджали

- София област

- София град

- Разград

- Шумен,

включващи 2 (две) работни места, полагане на 2 бр. UTP кабел от помещенията, където се намират техническите съоръжения на НМДА до работните места на абонатите.

Предназначението на кабелната система е да се създаде физическа работна среда за свързване на абонатите към комуникационната мрежа на ситуационните центрове и дежурните служители в областните администрации. Кабелната система обхваща помещенията в сградите на областните администрации и точката на присъствие на НМДА.

Изграждането на кабелната система да съответства на международните стандарти, както следва:

ISO/IEC 11801 – общи правила за окабеляване на помещенията;

CELENEC EN 50173 - кабели;

CELENEC EN 50174 – правила за инсталиране;

CELENEC EN 50167 – хоризонтални кабели;

CELENEC EN 50168 - съединителни кабели (patch cables);

CELENEC EN 50169– вертикална система;

EIA/TIA 568A/B – Свързващи компоненти

IEC 874-14 – Оптични конектори;

Европейска директива 89/22/ЕЕС – Електромагнитни влияния върху кабелната система и БДС 79000-87 за ЕМС.

Хоризонталната кабелизация да свързва възела за достъп на НМДА в областната управа с телекомуникационните крайни точки. Същата да се изпълни в съответствие с препоръките на CELENEC EN 50167, като се използва 4-чифтов кабел категория 5е. Да се осигури изискването на стандарта за дължина на хоризонталния кабел, не по-голяма от 90 м. Конкретното решение за подвеждане на кабела във всяка стая да се определи на етап изпълнение, като се съгласува с представител на областните администрации.

Телекомуникационната крайна точка се изпълнява във вид на една двойна розетка, поставена върху подходящо избрано място. Модулите на розетките да са от съответната категория на кабела. Розетките да са удобни за монтаж и експлоатация и да позволяват надписване и цветна маркировка.

- Изисквания към крайното оборудване за гласови комуникации:

2.1. IP телефонни апарати Siemens OptiPoint 420 Economy Plus или подобни за нуждите на  Министерски съвет и обекти в гр. София с възможност за монтиране на стена:

6 броя

# 2.2. IP телефонни апарати модел Cisco Unified IP Phone 7911G или подобен :											60 броя

# със следните технически параметри:

      - Мрежови интерфейси

      - Вграден двупортов комутатор със два 10/100 BaseTX порта

      - Дистанционно захранване съгласно IEEE 802.3af

      - Локално захранване

      - Функционални изисквания

  - Четири контекстно програмируеми бутона за улесняване досъпа до функциите на системата

  - Поддръжка на минимум 2 телефонни линии

  - Достъп до персонална и системна адресна книга

  - Вграден високоговорител

  - Вграден светлинен индикатор за получена гласова поща

  - Журнал на обажданията

  - Възможност за избиране мелодията на звънене от потребителя

  - Възможност за настройване и запаметяване на силата на звука през слушалката и силата на звънене

  - Възможност за зареждане на прости XML приложения за улеснява достъпа на потребителите до телефонните функции и външни приложения

  - Графичен едноцветен дисплей с възможност за извеждане на поне три реда текстова информация

  - Гласови кодеци – минимум  G.711а/µ, G.729а/ab и iLBC

  - Менюта и документация за потребителя на български език

      - QoS

  - Класифициране и маркиране на сигнализациония и гласов трафик със 802.1p и DSCP  съгласно наложената политика за осигуряване на QoS във мрежата

  - Възможност за разделяне на трафиците за глас и данни в различни 802.1Q VLAN мрежи.

      - Сигурност

  - 802.1x мрежова автентикация на телефона

  - Автентикация пред телефоната централа с цифров сертификат X.509

  - TLS защита на  сигнализационната сесия със AES 128 шифроване

  - AES 128 битово шифроване на гласовия канал (SRTP)

- Управление и наблюдение

  - Чрез инструментите за управление и наблюдение на телефонната централа

  - Чрез WEB интерфейс

      - Монтаж

  - Възможност за монтиране на стена